## Slide 1
Schemi strutturali
per edifici industriali
e loro vulnerabilità sismica
Prof. Ing. Paolo Spinelli
spinelli@dicea.unifi.it
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Università degli Studi di Firenze
Incontro tecnico
“Protezione sismica degli immobili industriali,
tutela dell’incolumità e contributo alla crescita”
Firenze, 5 ottobre 2012

## Slide 2: Tipici edifici industriali in Toscana
Voltine in laterizio armato con catene per eliminare le spinte
Travi in c.a.p. semplicemente appoggiate (anche su strutture gettate in opera)

## Slide 3: Strutture progettate in assenza di azioni orizzontali sismiche
Coperture prefabbricate semplicemente appoggiate sulle strutture perimetrali

## Slide 4: Terremoto in Emilia

## Slide 5: Schemi statici
copertura semplicemente appoggiata
a pilastri isostatici
«telai» con collegamenti a cerniera
«appoggi» dissipativi

## Slide 6: Dettagli di collegamento
Connessione con funi
Connessione con squadrette (dissipative)

## Slide 7: Appoggio per attrito
CNR 10025/98 “Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per strutture costruite con sistemi industrializzati”
Consente appoggi basati sull’attrito in zona non sismica.
NTC 2008
7.2.1 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
[…] Nel caso di collegamenti in semplice appoggio o di collegamenti di tipo scorrevole l’appoggio deve essere dimensionato per consentire uno scorrimento che tenga conto dello spostamento relativo tra le due parti della struttura collegate determinato in base alle azioni allo stato limite ultimo (v. § 7.3); si deve tenere conto anche dello spostamento relativo in condizioni sismiche tra le fondazioni delle due parti collegate, secondo quanto indicato nei §§ 3.2.5.1 e 3.2.5.2.
Non è mai consentito fare affidamento sull’attrito conseguente ai carichi gravitazionali per assicurare la trasmissione di forze orizzontali tra parti della struttura, salvo per dispositivi espressamente progettati per tale scopo. […]
7.4.5.2 Collegamenti [in strutture prefabbricate]
[…] Per strutture a pilastri isostatici, il collegamento tra pilastro ed elemento orizzontale deve essere di tipo fisso (rigido o elastico). Le travi prefabbricate in semplice appoggio devono essere strutturalmente connesse ai pilastri o alle pareti (di supporto). Le connessioni devono assicurare la trasmissione delle forze orizzontali nella situazione sismica di progetto senza fare affidamento sull’attrito. Ciò vale anche per le connessioni tra gli elementi secondari dell’impalcato e le travi portanti.
In tutti i casi, i collegamenti devono essere in grado di assorbire gli spostamenti relativi e di trasferire le forze risultanti dall’analisi, con adeguati margini di sicurezza.

## Slide 8: Le componenti verticali del sisma non consentono di far affidamento sull’attrito
Mirandola 2012
componente verticale
PGA = 0.31 g
L’Aquila 2009
componente verticale
PGA = 0.52 g
[Chiauzzi & al., 2009]
[Crespellani & al., 2012]

## Slide 9: Eccessivo scorrimento
perdita totale dell’appoggio e caduta della trave
perdita parziale dell’appoggio e danno alla trave o all’appoggio

## Slide 10: Quando l’appoggio è garantito…

## Slide 11: I media…
Ci deve far riflettere l’eccessiva facilità con cui si introduce nel linguaggio comune il concetto che un rimedio efficace sia semplicemente quello di collegare gli elementi di copertura al telaio verticale
Ciò è una parte della verità. L’altra parte è che occorre verificare, una volta collegata la copertura al telaio verticale, la capacità di resistenza delle colonne (e delle fondazioni) ed eventualmente rinforzarle appositamente.

## Slide 12: Dispositivi di dissipazione/isolamento
Edificio isolato
Dissipatori per ponti

## Slide 13: Dispositivi di dissipazione/isolamento

## Slide 14: Applicazione al caso della copertura
-Fy
δ
F
Fy
Appoggi con dissipatori
Dissipatore elasto-plastico

## Slide 15: Scorrimento degli appoggi (corsa da garantire)
Fy,0
δmax,0
δmax
Fy
Vmax,pilastri
Δ1
Relazione fra soglia plastica e corsa del dispositivo di appoggio
Si progetta un dispositivo con una soglia plastica pari al massimo taglio sopportabile dai pilastri (es. azione del vento) Fy = Vmax,pilastri
Si determina la corsa massima Δ1 del dispositivo
Si determina il massimo spostamento relativo fra le basi dei pilastri di appoggio dij (prossima diapositiva)
L’appoggio deve garantire spostamenti Δ = Δ1 + dij

## Slide 16: Spostamenti relativi alla base dei pilastri a distanza x (NTC 2008)
[…]
[…]
[…]

## Slide 17: Esempio (Mirandola)

## Slide 18: Esempio
7.5 m
7 m
18 m
Luce travi 18 m
Interasse pilastri 7.5 m
Altezza pilastri 7 m
Sezione pilastri 45 cm x 45 cm
Peso copertura (tegoli, travi, manto) 4.0 kN/m2
Peso proprio tamponatura 2.4 kN/m2
Modulo elastico c.a. 32 GPa
Località Firenze
Classe rugosità Zona industriale
Terreno C (Vs = 240 m/s)

## Slide 19: Azione del vento
Zona 3
Classe di rugosità B
Categoria di esposizione IV zmin = 8 m
Velocità di riferimento vb = vb,0 = 27 m/s
Pressione cinetica qb = 456 Pa
Coefficiente di esposizione ce(zmin) = 1.63
Momento massimo alla base Mvento = 82.2 kN m

## Slide 20: Azione sismica
Massa in copertura mc = 54,000 kg
Massa partecipante in testa ai pilastri mp = 8,050 kg
Massa totale m = mc + 2 mp = 71000 kg
Rigidezza pilastro kp = 3EI/h3 = 956 kN/m
Rigidezza totale k = 2 kp = 1912 kN/m
Periodo T1 = = 1.20 s
Risposta elastica in accelerazione a = Se(T) = 1.81 m/s2
Momento massimo alla base (risposta elastica)
Msisma,elastico = m a h / 2 = 444 kN m
Ammettendo un fattore di struttura q = 1.5
        Msisma,ridotto = Msisma,elastico / q = 296 kN m
Il progetto a vento copre solo il 30% del sisma
Con q = 2.5
        Msisma,ridotto = Msisma,elastico / q = 178 kN m
(45% del sisma)

## Slide 21: Fattore di struttura NTC08 (edifici in c.a.)
5 Non appartengono a questa categoria i telai ad un piano con i pilastri collegati in sommità lungo entrambe le direzioni principali dell’edificio e per i quali la forza assiale non eccede il 30% della resistenza a compressione della sola sezione di calcestruzzo.

## Slide 22: Fattore di struttura (edifici prefabbricati)
Struttura a pilastri isostatici

## Slide 23: Fattore di struttura (bozza nuove NTC)
Adesso sono: Intelaiate 5.0 3.3
Pilastri isostatici 3.5 2.5

## Slide 24: Spostamenti
Scorrimento in caso di appoggio puro 107 mm
Scorrimento in caso di dispositivo «salva pilastri»
(progettati per il vento) 24 mm +
Spostamento relativo fra le basi dei pilastri 15 mm =
Corsa da garantire al dispositivo 39 mm

## Slide 26: Confronto fra tagli sollecitanti
ANIMAZIONE: spostamenti amplificati 40x